Een strak en elegant design zorgt ervoor dat de Actifonte past in elk interieur. Dit stralingspaneel heeft twee verwarmingselementen. Één van gietijzer en een tweede in het front. Beide elementen worden bestuurd door een elektronische thermostaat die altijd voorrang geeft aan het voorste element. Daarmee wordt een aangename en homogene warmte in het vertrek gegarandeerd. De Actifonte is in drie modellen leverbaar met vermogens van 750W tot en met 2000W.

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen: Hoog, Laag, en Verticaal.

- Uitgerust met ´Open raam´ functie voor energiebesparing.

- Gietijzeren verwarmingselement en een front folie element werken geheel geluidloos.

- Digitale elektronische thermostaat bestuurt beide elementen (geeft het voorste element altijd voorrang).

- Vier instellingen: Comfort, Eco, Vorstvrij en Stop.

- Beveiligd tegen oververhitting met automatische reset.

- Stalen behuizing met witte polyester coating.

- Muurbeugels worden standaard meegeleverd.

- 230 V, 1 fase.

- Klasse II, dubbel geïsoleerd IP 24, CE gecertificeerd.

Optionele accessoires:

- Draadloze programmer en draadloze ontvanger, voor optimale energiebesparing.

| Artikelno. | Vermogen W | Breedte mm | Hoogte mm | Diepte mm | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actifonte Plus Model Hoog |
| N100-2 | 750 | 450 | 580 | 87 | 14 |
| N100-3 | 1000 | 610 | 580 | 87 | 20 |
| N100-4 | 1250 | 770 | 580 | 87 | 22,1 |
| N100-5 | 1500 | 930 | 580 | 87 7 | 30,3 |
| N100-7 | 2000 | 1170 | 580 | 87 | 37,2 |
| Model Laag |
| N099-2 | 750 | 770 | 400 | 97 | 14,9 |
| N099-3 | 1000 | 930 | 400 | 97 | 18,3 |
| N099-5 | 1500 | 1170 | 400 | 97 | 25,5 |
| Model Verticaal |
| N101-3 | 1000 | 396 | 1050 | 114 | 23 |
| N101-5 | 1500 | 396 | 1485 | 114 | 29 |
| N101-7 | 2000 | 476 | 1485 | 114 | 36,5 |
| Accessoires |
| 7395-1aa | Draadloze programmer |
| 7395-2 | Draadloze ontvanger (per paneel) |

Model en technische wijzigingen voorbehouden.