Stralingspaneel met  een voorzijde van versterkt staal, speciaal uitgewerkt om een optimaal gevoel van welzijn en energie-efficiënte te garanderen. In dit assortiment heeft het staal een metamorfose ondergaan, het is subtiel afgewerkt, met zand- of koperkleurige effecten en zeer trendy kleuren.

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in twee modellen: horizontaal en verticaal.

- Verkrijgbaar in vier verschillende kleuren.

- Extra verwarmingselement voor een evenwichtige, snelle

Verwarming.

- Uiterst nauwkeurige regeling.

- Elektronische thermostaat met drie instellingen: Comfort, Eco en Stop met indicatie.

- Beveiligd tegen oververhitting met automatische reset.

- Muurbeugels worden standaard meegeleverd.

- 230 V, 1 fase.

- Klasse II, dubbel geïsoleerd, spatwaterdicht, IP 24, CE gecertificeerd.

Optionele accessoires:

- Draadloze programmer en draadloze ontvanger, voor optimale energiebesparing.

| Artikelno. | Vermogen W | Breedte mm | Hoogte mm | Diepte mm | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model Horizontaal |
| CMDP07HBCCB | 650 | 700 | 700 | 40 | 18,3 |
| CMDP10HBBCB | 1000 | 1100 | 700 | 40 | 29,2 |
| CMDP13HBCCB | 1250 | 1400 | 700 | 40 | 35,9 |
| Model Verticaal |
| CMDP07VBCCB | 1000 | 450 | 1650 | 40 | 30,8 |
| CMDP10VBBCB | 1250 | 550 | 1650 | 40 | 35,9 |
| Kleur Codes |
| BCCB (wit) | ANTH (antraciet) | GRIS (metaal grijs) | SABL (zand) |
| Accessoires |
| 7395-1aa | Draadloze programmer |
| 7395-2 | Draadloze ontvanger (verkrijgbaar in wit of zwart) |

Model en technische wijzigingen voorbehouden.